ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

автоматического комплекса термоусадочной упаковки

различных изделий на европоддонах

| Наименования параметра | Значение |
| --- | --- |
| 1. Производительность, пакетов / ч, не более 2. Высота упаковываемого пакета (вместе с поддоном), мм: 3. * Применяемая пленка: - для поддона 1200 х 800 мм - для поддона 1200 х 1000 мм 4. Диаметр рулона, мм, не более 5. Характеристика питающей электросети: номинальное напряжение, В номинальная частота тока, Гц 6. Установленная мощность, кВт, не более 7. Номинальная тепловая мощность всех горелок, кВт 8. Характеристики подаваемого сжатого воздуха: давление, МПа (кгс/см2), не менее класс загрязненности по ГОСТ 17433-80, не грубее 9. Расход сжатого воздуха по установленной мощности, м3/ч, не более 10. Расход природного газа по установленной мощности, м3/ч, не более 11. Номинальное подводимое давление газа, МПа 12. Габаритные размеры, мм, не более ширина по фронту глубина высота 13. Масса, кг, не более | 45 1000…2400 * Пленка полиэтиленовая термоусадочная, П, рукав с фальцовкой 0,180х((1300х2)+(450х4)) и 0,180х((1300х2)+(550х4)) ГОСТ 25951-83. 700 220±11/380±19 50±0,4 10,65 160 0,5 (5,0) 10 195 16 0,05 13100 4400 5130 9000 |

* Снабжать автоматическую машину изготовления мешка пленкой полиэтиленовой термоусадочной марки « П » ГОСТ 25951-83 с антистатическими добавками, предотвращающими межслойное слипание пленки в рулоне. Предельные отклонения ширины рулона 1300+10 мм. Марка п/э 15303-003.

Изготовитель пленки – РФ, г. Самара, ООО «Полимер». Тел.:  (846) 992-68-10.

Состав автоматического комплекса термоусадочной

упаковки различных изделий на европоддонах

Примечания:  1. На фронтальном виде ограждение безопасности и шкафы управления оборудованием не показаны.

2. Один рольганг 1,5 м на входе и два рольганга 1,5 м на выходе комплекса поставляются опционно – по желанию заказчика.

Автоматический комплекс термоусадочной упаковки

различных изделий на европоддонах